## Slide 1
Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.
Fakulta strojní ČVUT v Praze
Ústav techniky prostředí
Email: miroslav.kucera@fs.cvut.cz
Novela § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

## Slide 2
§ 77 zákona č. 258/2000 Sb.
(1) Orgán ochrany veřejného zdraví je dotčeným správním úřadem při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy 42), které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik. Orgán ochrany veřejného zdraví vydává v těchto věcech stanovisko. Souhlas může orgán ochrany veřejného zdraví vázat na splnění podmínek. Stanovisko není rozhodnutím vydaným ve správním řízení.
Z hledisek stavebního zákona jde zejména o problematiku ochrany před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením.

## Slide 3
§ 77 zákona č. 258/2000 Sb.
(2) V případě, že je v platné územně plánovací dokumentaci uveden záměr, u kterého lze důvodně předpokládat, že bude po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací, zejména z provozu na pozemních komunikacích nebo železničních drahách, nelze ke stavbě, která by mohla být tímto hlukem či vibracemi dotčena, vydat kladné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví, aniž by u ní byla přijata opatření k ochraně před hlukem nebo vibracemi. ….
Účelem je zajistit „prioritu v území“ strategickým stavbám infrastruktury (pozemním komunikacím a drahám) již ve fázi zanesení budoucí trasy do územně plánovací dokumentace.
Důvodem je umisťování „chráněných staveb “ i v lokalitách, v jejichž těsné blízkosti jsou navrženy trasy liniových staveb.
- dodatečná zátěž provozovatelů protihlukovými opatřeními, která jsou mnohdy technicky nemožná nebo nedostatečná

## Slide 4
§ 77 zákona č. 258/2000 Sb.
Ochrana před hlukem
Jde o stavby bytových domů, rodinných domů, stavby pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, stavby pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobné stavby.
Chráněný vnitřní prostor - pobytové místnosti ve stavbách zařízení pro výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve funkčně obdobných stavbách a obytné místnosti ve všech stavbách.
Zdroj hluku - letiště, pozemní komunikace, dráhy, stavby či jiná zařízení (s výjimkou venkovního prostoru) poskytnutá k pořádání veřejné produkce hudby, provozovny a další objekty, jejichž provozem vzniká hluk, ale i stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací.

## Slide 5
§ 77 zákona č. 258/2000 Sb.
Ochrana před hlukem
§ 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. stanoví, že provozovatel zdroje, pořadatel hudební akce, ale také majitel pozemku či objektu, na kterém je zdroj hluku umístěn aj. jsou povinny technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity.
Ochranou před hlukem se rozumí ochrana před „nadlimitním hlukem“.
Protože je-li hluk podlimitní, není nutné přijímat žádná opatření k ochraně.
Pokud se stavba umisťuje ke zdroji hluku do území, které není zasaženo nadlimitním hlukem, nejsou pro stavebníka žádná omezení, resp. není povinnost realizovat protihluková opatření.
Prokázat, že dané území není zatíženo zdrojem (nadlimitního) hluku, lze výpočtem.

## Slide 6
§ 77 zákona č. 258/2000 Sb.
Ochrana před hlukem
Prokázat, že dané území není zatíženo zdrojem (nadlimitního) hluku, lze výpočtem.
Deklarace, že vypočtená hodnota je o více než 3,0 dB nižší, než hodnota relevantního hygienického limitu.
Pokud leží výpočtový bod v „podlimitním“ území, neposuzuje se v daném místě zvýšení hluku o 2,0 dB a více. Jakmile by se v budoucnosti měřením prokázalo, že hluk je nadlimitní, znamená to, že povinnou osobou je provozovatel zdroje hluku.
Při umisťování stavby do území není přípustné překročení hygienických limitů ani o 0,1 dB. (logaritmický součet 40 +25 =40,1dB)

## Slide 7
§ 77 zákona č. 258/2000 Sb.
(3) Stavební úřad vždy zajistí, aby záměr žadatele ke stavbě bytového domu, rodinného domu, stavbě pro předškolní nebo školní vzdělávání, stavbě pro zdravotní nebo sociální účely anebo k funkčně obdobné stavbě a ke stavbě zdroje hluku byl z hlediska ochrany před hlukem posouzen příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.
Účelem je, aby vstupuje-li chráněná stavba do území jako druhá, byla povinnost protihlukových opatření na straně stavebníka chráněné stavby, nikoliv na provozovateli zdroje hluku, který byl v území první.

## Slide 8
§ 77 zákona č. 258/2000 Sb.
(4) Žadatel o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo společného souhlasu ke stavbě podle odstavce 3 do území zatíženého zdrojem hluku (nadlimitním hlukem) předloží příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví pro účely vydání stanoviska podle odstavce 1 měření hluku provedené podle § 32a a návrh opatření k ochraně před hlukem.
„chrání ten, kdo vstupuje do území jako druhý“
Dřívější praxe:
Vstupuje-li zdroj hluku do území, ve kterém je umístěna chráněná zástavba, musí zajistit svůj budoucí provoz tak, aby nebyly překračovány hygienické limity.
Vstup chráněné stavby nebyl nikterak omezen.

## Slide 9
§ 77 zákona č. 258/2000 Sb.
(4) Žadatel o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo společného souhlasu ke stavbě podle odstavce 3 do území zatíženého zdrojem hluku (nadlimitním hlukem) předloží příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví pro účely vydání stanoviska podle odstavce 1 měření hluku provedené podle § 32a a návrh opatření k ochraně před hlukem.
„chrání ten, kdo vstupuje do území jako druhý“
Dřívější praxe:
Vstupuje-li zdroj hluku do území, ve kterém je umístěna chráněná zástavba, musí zajistit svůj budoucí provoz tak, aby nebyly překračovány hygienické limity.
Vstup chráněné stavby nebyl nikterak omezen.

## Slide 10
§ 77 zákona č. 258/2000 Sb.
(5) Neprovede-li stavebník dostatečná opatření k ochraně před hlukem, nemůže žádat, aby tato opatření provedl provozovatel, vlastník nebo správce zdroje hluku. To neplatí, dojde-li k prokazatelnému navýšení hluku ze zdroje hluku; co se považuje za prokazatelné navýšení hluku, stanoví prováděcí právní předpis.
Důvody:
Ochrana provozovatele zdroje hluku pokud byl v území první.
Při prokazatelném nárůstu hlučnosti zdroje, úpravy leží na provozovateli zdroje.
Návrh stavebníka na odloženou realizaci protihlukové ochrany chráněné stavby do doby realizace plánované výstavby např. pozemní komunikace, nelze akceptovat.

## Slide 11
Nařízením vlády č. 272/2011 Sb.
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
bylo novelizováno a je platné ve znění
217/2016 Sb.

## Slide 12
Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. v platném znění
217/2016 Sb.
Stacionární zdroje hluku jsou stavby, objekty, provozovny, nepohybující se stroje a zařízení pevně fixované na své místo nebo ty, jejichž akční rádius je při pracovním nasazení omezen….
Stacionární zdroje hluku se nejsou zdroje související s činnostmi spojenými s běžným užíváním bytu, bytového domu, rodinného domu, stavby pro rodinnou rekreaci a pozemků k nim náležejících, s výjimkou zařízení pro větrání a vytápění
Zařízení, která jsou nedílnou součástí stavby
Zařízení kolaudována se stavbou
Limity pro chráněné prostory zůstávají 50/40 a 40/30 dB
Chlazení - klimatizace (chladí a netopí) - kolaudace – stac. zdroj
      - vnesena dodatečně – sousedský hluk

## Slide 13
Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. v platném znění
217/2016 Sb.
Prostorem významným z hlediska pronikání hluku je prostor před výplní otvoru obvodového pláště stavby zajišťující přímé přirozené větrání, za níž se nachází chráněný vnitřní prostor stavby, pokud tento chráněný prostor nelze přímo větrat jinak.
Větrání tlumenými štěrbinami na fasádě je povoleno.
Prostor nelze provětrávat přes sousední místnost.
Okna mohou být otevíratelná avšak při jejich uzavření musí být splněn
hygienický limit.

## Slide 14
Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. v platném znění
217/2016 Sb.
Za prokazatelné navýšení hluku zdroje se považuje navýšení větší než 2 dB.
Nelze považovat za hodnotitelnou změnu rozdíl v intervalu 0,1 až 0,9 dB.
Splnění hygienického limitu:

## Slide 15
Děkuji za pozornost