## Slide 1
V rámci OPŽP, Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 (kotlíkové dotace) má být do roku 2020 UTRACENO 9 mld. Kč na výměnu starých kotlů na PP.
6,5 mld. na samotnou výměnu kotlů 2,5 mld. na administraci projektu
na ověřování kvality podporovaných zdrojů je tedy dostatek financí
V případě nejasností okolo kvality podporovaného zdroje je v podkladech k Programu navržen následující postup (žádost o zápis do seznamu výrobků):
jsem si vědom(a), že v případě podezření na nesplnění podmínek Programů, je Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) oprávněn vyžádat si jakékoliv další relevantní podklady k danému výrobku k nahlédnutí, a to včetně např. zkušebních protokolů, z nichž byly deklarované parametry převzaty, případně zadat provedení kontrolního posouzení výrobku v nezávislé akreditované zkušební laboratoři dle příslušných právních požadavků a norem platných pro daný typ výrobku. Bude-li porušení podmínek Programů prokázáno, bude zápis dotčeného výrobku zrušen a veškeré výlohy spojené s kontrolním posouzením výrobku budou vymáhány po žadateli o zápis výrobu do seznamu výrobků a technologií.

## Slide 2
Podle odhadu až 40 % podporovaných kotlů na PP zapsaných v SVT nesplňuje podmínky dotace, tedy požadavky dle „ekodesignu“.
Řešen byl jeden exemplární příklad. Technologie využívaná i českými výrobci: ocelovo-litinový kotel se samočinnou dodávkou paliva
- litinový prohořívací kotel + ocelový podstavec s
s hořákem na PP
- zachovává si možnost spalovat v ručním režimu
- minimální výměník, nemožnost integrovat
dosatatečně velkou vydívku do spalovací komory
- u českých výrobců dosaženo maximálně třídy 4
- zahraniční výrobce deklaruje ekodesign a byl
zapsán do SVT

## Slide 3
Byl podán podnět na SFŽP, po několika urgencích Fond zakoupil kotel a v souladu se schváleným postupem nechal provést zkoušku u české akreditované laboratoře.
Zkoumaný kotel má jako hlavní palivo uvedeno černé uhlí, doplňková paliva hnědé uhlí a dřevní pelety
Výledky : u žádného paliva nebyly splněny požadavky na ekodesign
u hnědého uhlí a dřevních pelet potvrzena třída 3
u černého uhlí nesplněna třída 3 (podmínka pro uvedení na trh)

## Slide 4
Fond ustoupil od deklarovaného postupu (v té době bylo podáno cca 4 tisíce žádostí na zmíněný kotel) a vyzval výrobce, aby doložil splnění požadavků na ekodesign od třetí autorizované osoby.
Výrobce v požadovaném termínu dodal osvědčení o splnění podmínek (doklad formátu 1 x A4 bez přiložení zkušebního protokolu) pouze pro doplňková paliva (hnědé uhlí a dřevní pelety), pro preferenční palivo černé uhlí doklad nepředložil a byla mu udělen odklad do konce roku. Doklad vypracoval zkušebna v Polsku.
Argument MŽP : nemáme specialisty na řešení problému
Splnění podmínek ekodesignu spadá do kompetence SEI (ukládá jí to zákon 406/2000 o hospodaření energií). SEI na podaný podnět nereaguje.

## Slide 5
Pro druhé kolo je zapotřebí vyřešit dva základní problémy:
1. Jak bude postupováno v obdobných případech
2. Je vůbec možné podporovat technologii, která umožňuje
spalovat domovní odpady?