## Slide 1
Návrh na změnu / opravu ČSN 06 0310
V této normě je v odstavci 6.6 napsáno, že každý zdroj tepla nad 24 kW musí být vybaven zařízením, které ho automaticky odstaví z provozu a teď je tam řada podmínek, které všechny musí být splněny. Přijde vám to adekvátní? Nevíte, odkud to pochází? Je to z českých norem nebo odněkud z venku? Pokud budu mít malou provozovnu, dílnu, penzion, menší kancelářský objekt, atp. už mi tohle nezvládne standardní regulace kotle dodávaná výrobcem a musím řešit nějaký výrazný nadstandard. Vezměte si jen ta čidla:
1. Zaplavení
2. Max. teplota
3. Manostat (nejvyšší a nejnižší pracovní přetlak)
4. Čidlo CO??? (nebo jiné kvality vzduchu)
5. Čidlo teploty v prostoru
6. Snímání času doplňování v případě, že máme výměníkovou stanici
Podle mého názoru je to už spíše otázka požadavků na kotelnu 3. kategorie, ale jeden kotlík?
Oprava ČSN 06 0310

## Slide 2: Úsporné sálavé vytápění menších prostor
Ing. Ondřej Hojer, Ph.D.

## Slide 3
Vytápění otopná tělesa
Princip dodávky tepla
Vytápění sálavé panely
Nižší prostory
Vyšší prostory

## Slide 4
NEGATIVA
VYŠŠÍ CENOVÁ NÁROČNOST
NIŽŠÍ ROZŠÍŘENOST
DOSTUPNOST
DOPRAVA
REGULACE
CHLADNÁ PODLAHA
POZITIVA
VYŠŠÍ ÚČINNOST DODÁVKY
NIŽŠÍ ENERGETICKÁ NÁROČNOST (ČSN EN 15316-2-1)
PROSTOVÉ MOŽNOSTI
RŮZNÉ ZDROJE TEPLA
TEPELNÝ KOMFORT
Výhody a nevýhody sálavého vodního vytápění

## Slide 5
Malé a jednoduché projekty
Garáže
Cílové objekty, prostory

## Slide 6
Malé a jednoduché projekty
Autoopravny
Cílové objekty, prostory

## Slide 7
Malé a jednoduché projekty
Autosalóny
Cílové objekty, prostory

## Slide 8
Malé a jednoduché projekty
Menší sportovní zařízení
Cílové objekty, prostory

## Slide 9
Malé a jednoduché projekty
Menší dílny
Cílové objekty, prostory

## Slide 10
Malé a jednoduché projekty
Obchody
Cílové objekty, prostory

## Slide 11
Současné balení pro expedici

## Slide 12
Sklad
18 x 8 x 6 m
Qztr = 10000 W
12x KSP 3000/900
Qinst = 12120 W (55/45/15°C)

## Slide 14
Truhlářská dílna
9 x 5 x 3,2 m
Qztr = 3400 W
3x KSP 3000/1200
Qinst = 3580 W (55/45/18°C)

## Slide 16
Malý sklad
10 x 6 x 4,2 m
Qztr = 2650 W
3x KSP 3000/600
Qinst = 2784 W (65/55/15°C)

## Slide 18
Autodílna
8 x 24 x 5 m
Qztr = 19200 W
2x KSP 4000/900
4x KSP 5000/900
Qinst = 4990 W (70/55/18°C)

## Slide 19
Penzion
75/65/20 °C

## Slide 20
Malá dílna, broušení skel
80/75/21 °C

## Slide 22
Tělocvična
70/50/20 °C

## Slide 24
Garáž s dílnou
6 x 6 x 2,8 m
Qztr = 1700 W
1x KSP 3000/1200
Qinst = 1930 W (70/55/15°C)

## Slide 25
Rodinný dům
55/45/20 °C

## Slide 26
Rodinný dům
55/45/20 °C

## Slide 28
Chata - sklad

## Slide 29
Prodejna dřevěného nábytku

## Slide 30
Sálavé panely
BOX Nr. 1
BOX Nr. 2
BOX Nr. 3
Panel 3000/600
Panel 3000/900
Panel 3000/1200

## Slide 31
Příslušenství - Rozdělovače
BOX Nr. 4
BOX Nr. 5
BOX Nr. 6
Panel 3000/600
Panel 3000/900
Panel 3000/1200

## Slide 32
Příslušenství – Propojovací sady
BOX Nr. 7
BOX Nr. 8
Panel 3000/600
Panel 3000/600
Panel 3000/900
Panel 3000/900

## Slide 33
Panel 3000/1200
Panel 3000/1200
BOX Nr. 9
Příslušenství – Propojovací sady