## Slide 1
Hybridní fotovoltaicko/tepelný kolektor v lehkém obvodovém plášti
Bořivoj Šourek, Vladimír Jirka, Tomáš Matuška
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
ČVUT v Praze

## Slide 2
2
MOTIVACE – POTŘEBA TEPLA I ELEKTŘINY V BUDOVÁCH

## Slide 3
3
MOTIVACE – NEDOSTATEK MÍSTA PRO INSTALACI

## Slide 4
4
PROČ FVT KOLEKTORY?
sluneční fotovoltaicko-tepelné kolektory
  pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny
  na stejné absorbční ploše – stejný vzhled na celé střeše
  úspora zastavěné plochy na obálce budovy
PV
PT
FVT
FVT
150 We
750 Wt
300 We
1200 Wt

## Slide 5
5
VÝVOJ ZASKLENÉHO FVT KOEKTORU NA UCEEBu
zapouzdření FV článků v polysiloxanovém gelu
  vysoce transparentní
  tepelně vodivý
  odolný vysokým teplotám
    až do 250 °C
  permanentně flexibilní
  zapouzdření při pokojové teplotě

## Slide 6
6
VÝVOJ ZASKLENÉHO FVT KOEKTORU NA UCEEBu
Čelní kryt ; (2) Tmel ; (3) Tepelný absorbér; (4) Sběrný trubkový registr; (4) Distanční transparentní rozpěrky; (5) Fotovoltaické články; (6) Ploché propojovací vodiče; (7) Průchodky; (8) Připojovací potrubí; (9) Tepelná izolace; (10) Zadní kryt; (11) Konektorová sběrnice; (11) Rám a kotvicí prvky; (12) Tenká vrstva; (13) Elektricky izolační vrstva; (14) Spojovací hmota

## Slide 7
7
VÝVOJ ZASKLENÉHO FVT KOEKTORU NA UCEEBu

## Slide 8
8
VÝVOJ ZASKLENÉHO FVT KOEKTORU NA UCEEBu
velikost FVT kolektoru 1000 x 1600 mm
  66 monocrystalických článků 125x125 mm, měděný absorbér
  dvojsklo bez povlaku (neselektivní),
  dvojsklo s vysoce propustným low-e povlakem (emisivita 0.3, propustnost 0.86) (selektivní)

## Slide 9
9
MATEMATICKÝ MODEL S VALIDACÍ NA PROTOTYPU
matematický popis FVT provozu
  testování tepelných charakteristik s provozem FV na prázdno
  testování tepelných charakteristik s provozem MPPT
  testování elektrických charakteristik

## Slide 10
10
PROTOTYP ZASKLENÉHO fVT KOLEKTORU

## Slide 11
11
PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY FVT KOMPONENTU

## Slide 12
12
INTEGRACE DO LEHKÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
FVT komponent 960x1460 mm, 60 ks FV článků

## Slide 13
13
DETAIL

## Slide 14
14
PŘÍPADOVÁ STUDIE
Rekonstrukce obytné budovy
  budova ze 70’ let, 12 poschodí 8424 m2
  90 bytů s 230 obyvateli

## Slide 15
15
STRUKTURA FASÁDY
module 6 m
element
3 x 3 m
hydraulicky: 4 FVT komponenty v sérii

## Slide 16
16
VÝSLEDKY
Alternativy | Využitelné tepelné zisky [MWh/a] | Elektrické zisky [MWh/a] | Celkový energetický zisk [MWh/a]
Zasklený FVT | 80.2 | 21.6 | 101.8
50 % FT – 50 % FV | 59.5 | 15.6 | 75.1
zasklený FVT:
50%FT – 50%FV
zasklený FVT kolektory: nižší účinnost tepelné části (v porovnané s čistou FT)
nižší účinnost fotovoltaiky (v porovnání s čistou FV)
ale o 35 % vyšší zisk než kombinace FV-FT
258 kWh/m2.a
367 kWh/m2.a
67 kWh/m2.a
96 kWh/m2.a
315 kWh/m2.a
232 kWh/m2.a

## Slide 17
17
...SOUČASNÝ STAV

## Slide 18
borivoj.sourek@cvut.cz